## Slide 1: MSP430实验一
电子科技大学通信学院：胡全
huquan@uestc.edu.cn

## Slide 2: 实验一 简易计算器的制作
通过对MSP430F5529开发板编程，能够在OLED上显示数字。同时进行按键检测要求，在检测到左按键按下时，OLED上显示的数字加一，右按键按下时，OLED上显示的数字减一。
使用资源：单片机通用IO口，独立按键，OLED。
要求学习：MSP430单片机IO口的操作
学习使用实验板外设资源：独立按键，OLED

## Slide 3: 1.1 通用输入输出端口 （General Purpose Input & Output）

## Slide 4: 1.1.1 GPIO 概述
GPIO基本都是用于芯片与片外器件或设备的交互。
  检测数字输入，如键盘或开关信号；
  驱动LED，蜂鸣器或LCD等其他指示器；
  控制片外器件，较高级的使用可以用它们（通过程序）模拟很多器件的时序达到控制相应器件的目的，比如模拟SPI和模拟I2C总线等。
GPIO
GPIO (General Purpose I/O)，通用输入输出端口。
应用

## Slide 5: 1.1.1 GPIO 概述
特性
GPIO是MCU与外界交互的重要途径，它具有如下的特性：
  可以独立控制每个GPIO口的方向（输入/输出模式）；
  可以独立设置每个GPIO的输出状态（高/低电平）；
  所有GPIO口在复位后都有个默认方向（或输入或输出）。

## Slide 6: 1.1.1 GPIO 概述
寄存器概述
GPIO口都是按组规划，有的芯片是8个GPIO口一组，有的是16个或32个为一组。一般每个GPIO口都需要做两个寄存器位：一是选择口线方向（输入输出）二是需要一个数据位（用于设置输出数据和读取输入数据）。所以一组GPIO口至少会有两个寄存器GPIOxDIR和GPIOxDATA。
  GPIOxDIR:控制各个GPIO口的方向；
  GPIOxDATA:用于各个GPIO口的输入输出数据。

## Slide 7: 1.1.1 GPIO 概述
寄存器工作图
GPIOxDATA 寄存器
输入锁存
输出锁存
GPIOxDIR 寄存器
三态门
三态门
读／写
I/O PIN
选择输出
选择输入
禁止
使能

## Slide 8
端口类型丰富
  有端口P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P9 、P10 、P11 、S和COM。产品因型号不同可包含上述所有或部分端口。如下表所示：
1.1.2 MSP430的GPIO 特点

## Slide 9
  具有中断能力的端口：P1和P2
端口P1和P2具有输入输出、中断和外部模块功能。这些 功能可以通过它们各自9个控制寄存器的设置来实现。
  不具有中断能力的端口：P3和其他端口
  P3和其他端口没有中断能力，其余功能同P1和P2，
  可以实现输入／输出功能和外围模块功能。
  端口COM和S
  这些端口实现与液晶片的直接接口。COM端口为液晶片的公共端，S口为液晶片的段码端。
1.1.2 MSP430的GPIO 特点

## Slide 10
  端口引脚还可以独立地配置成特殊功能，例如：
  USART – 通用串行同步/异步通信模块；
  模拟信号比较器；
  模拟—数字转换器；
  其他功能 (请参见具体芯片的数据手册)。
  MSP430各端口和功能，如下表所示：
功能丰富
1.1.2 MSP430的GPIO 特点

## Slide 11
  MSP430各种端口有大量的控制寄存器供用户操作。最大限度提供了输入/输出的灵活性。
  每个I/O口都可以独立编程
  输入或输出可任意组合
  P1和P2所有I/O口都具有边沿可选的输入中断功能
  可以按字节输入输出，也可按位进行操作
  可设置I/O口的上拉或下拉功能
  可配置I/O驱动能力（高驱动强度或低驱动强度）
寄存器丰富
1.1.2 MSP430的GPIO 特点

## Slide 12
  PxDIR 输入／输出方向寄存器
  相互独立的8位分别定义了8个引脚的输入/输出方向。
  使用输入和输出功能时，应该先定义端口的方向。
  PxDIR 配置：
  Bit = 1: 将端口引脚设置为输出模式；
  Bit = 0: 将端口引脚设置为输入模式。
  例，设置P1端口的P1.0引脚为输出方向，其余引脚（P1.1~P1.7）设置为输入方向。 P1DIR = 0x01; // 设置P1端口P1.0引脚为输出方向
1.1.3 GPIO 寄存器

## Slide 13
  该寄存器是只读寄存器，即用户不能对它写入。
  这个寄存器是只读的，其中的每一位都反映了其对应的I/O引脚的输入信号(引脚配置为通用I/O)。
  PxIN 配置:
  Bit = 1: 输入为高电平;
  Bit = 0: 输入为低电平;
  PxIN 输入寄存器
1.1.3 GPIO 寄存器

## Slide 14
  输出寄存器是可读可写的。这个寄存器的每个位都反映了写入相应输出引脚的值。
  将需要的值写入该寄存器，控制输出引脚的电平状态。
  PxOUT 配置:
  Bit = 1: 输出为高电平;
  Bit = 0: 输出为低电平;
  PxOUT 输出寄存器
1.1.3 GPIO 寄存器

## Slide 15
15
  PxREN 上拉或下拉电阻使能寄存器
    Bit = 1: 引脚选择上
    上拉电阻简单来说就是把电平拉高， 通常用4.7－10K的电阻接到Vcc电源。
  PxREN寄存器中的每一位可使能或禁用相应I/O引脚的上拉/下拉电阻
  PxREN 配置:
  Bit = 1: 使能上拉/下拉电阻
  Bit = 0: 禁用上拉/下拉电阻
  当使能引脚上拉或下拉功能时，通过 设置PxOUT相应位来选择
VCC
引脚 Px.x
R
R
引脚上拉
1.1.3 GPIO 寄存器

## Slide 16
16
  PxREN 上拉或下拉电阻使能寄存器
    Bit = 0: 引脚选择下拉;
    下拉电阻是把电平拉低，电阻接到GND地线上。
  PxREN寄存器中的每一位可使能或禁用相应I/O引脚的上拉/下拉电阻。
  PxREN 配置:
  Bit = 1: 使能上拉/下拉电阻;
  Bit = 0: 禁用上拉/下拉电阻。
  当使能引脚上拉或下拉功能时，通过 设置PxOUT相应位来选择。
VCC
引脚 Px.x
R
R
引脚下拉
1.1.3 GPIO 寄存器

## Slide 17
  I/O端口还具有其他片内外设功能，为减少引脚，将这些外设功能与I/O端口引脚复用来实现。
  PxSEL来选择引脚的I/O端口功能与外围模块功能。
  PxSEL的配置:
  Bit = 0: 选择引脚为I/O端口;
  Bit = 1: 选择引脚为外设功能。
  PxSEL 功能选择寄存器
1.1.3 GPIO 寄存器

## Slide 18
  PxDS 输出驱动强度寄存器
  PxDS寄存器的每个位，设置引脚的输出强度为高驱动强度或低驱动强度。
  默认值为低驱动强度。
  PxDS的配置:
  Bit = 0: 低驱动强度；
  Bit = 1: 高驱动强度。
1.1.3 GPIO 寄存器

## Slide 19
  该寄存器的8位与端口的8个引脚一一对应，其中某一位置位表示允许对应的引脚在电平变化（上升沿或下降沿）时产生中断，否则，表示禁止该位的中断。
  每个PxIE位使能的中断请求都与相应的PxIFG中断标志相关联，可通过写PxOUT和PxDIR来设置PxIFG。
  PxIE的配置:
  Bit = 1: 允许中断；Bit = 0: 禁止中断。
  PxIE 中断使能寄存器（仅中断端口P1和P2）
1.1.3 GPIO 寄存器

## Slide 20
  PxIES 中断触发沿选择寄存器（仅中断端口P1和P2）
  如果允许Px口的某个引脚中断(即PxIE和GIE已设置)，还需定义该引脚的中断触发方式。
  该寄存器可读可写，寄存器的8位分别对应Px口8个引脚
  PxIES的配置:
  Bit = 1: 下降沿使相应中断标志置位；
  Bit = 0: 上升沿使相应中断标志置位。
1.1.3 GPIO 寄存器

## Slide 21
  该寄存器用来表示对应引脚是否产生了由PxIES设定的电平跳变。
  如果在GIE置位，引脚对应的中断使能寄存器PxIE位置位，则会向CPU请求中断处理。
  中断标志PxIFG.0～PxIFG.7共用一个中断向量， PxIFG.0～PxIFG.7不会自动复位。必须用软件来判定 是对哪一个事件服务，并将相应的标志复位。
  PxIFG的配置:
  Bit = 0: 没有中断请求 ；Bit = 1: 有中断请求。
  PxIFG 中断标志寄存器（仅中断端口P1和P2）
1.1.3 GPIO 寄存器

## Slide 22: 1.2 实验板的独立按键

## Slide 23
1.2 实验板的独立按键
按键S1对应P2.1
按键S2对应P1.1
利用GPIO口的操作方法即可对此二独立按键进行对应操作。

## Slide 24: 1.3 外接的OLED

## Slide 25
1.3 外接的OLED
接口总线I2C，用GPIO口模拟I2C总线就能控制。
屏幕内部驱动芯片：SH1106。
板子接口引脚：
Vcc：2.2V~5.5V
GND：电源地
SCL：CLK时钟
SDA：MOSI数据
接口示例

## Slide 26: 1.4 程序设计思路

## Slide 27: 1.4 程序设计思路
开机初始化
按键检测
数字增减及显示
LED灯亮控制
开机动画
扩展显示范围

## Slide 28: 1.4 程序设计思路
开机初始化
开始
初始化LED灯对应I/O口设置
调用OLED显示屏初始化函数
初始化按键对应I/O口设置
结束
Lauchpad板卡上LED灯对应的I/O口分别为P1.0以及P4.7，因此需要配置相应的寄存器P1DIR和P4DIR对应位为“输出模式”。
Lauchpad板卡上按键对应的I/O口分别为P1.1以及P2.1，因此需要配置相应的寄存器P1DIR和P2DIR对应位为“输入模式”。
将提供的oled接口文件IIC.c，IIC.h和font.h加入项目工程，在main.c中包含对应的头文件并在主函数中调用函数LCD_Init()。

## Slide 29: 1.4 程序设计思路
按键检测
开始
结束
在主函数循环中读取I/O口输入寄存器的值判断I/O口电平状态（未按下时为高电平）
按键按下后（即检测到低电平后）进行按键防抖处理，之后再次进行检测直到按键松开为止（重新检测到高电平），这整个过程计作按键一次，根据读取到高电平的I/O口号确定按下的是哪个按键
Lauchpad板卡上按键对应的I/O口分别为P1.1以及P2.1，因此只需要读取寄存器P1IN及P2IN相应的位置就可以实现I/O口电平的读取。
按键防抖：在读取到电平变化后，不立刻进行接下来的操作，而是先延时一个较短的时间（例如20ms）后再次读取电平，若此时电平与之前一致，则认为此次电平变化有效。
松开判定：按键按下时，I/O口电平会转化为低电平，在读取到按下状态后继续不断读取I/O口的值直到I/O口电平恢复为高电平为止，计作一次完整的按键。

## Slide 30: 1.4 程序设计思路
数字增减显示
开始
结束
初始化显示数字为1
进行按键检测，根据按下按键进行数字显示的加减
在初始化过程后，调用LCD_ShowNum函数，初始显示数字为1。
函数调用示例：
设置一个变量num作为待显示的数字，当按键按下变量num也产生相应的变化，此时再次调用LCD_ShowNum函数，更改OLED显示屏上的显示数值。

## Slide 31: 1.4 程序设计思路
LED灯亮控制
开始
结束
初始化LED1、LED2为熄灭状态
根据待显示数字的奇偶性点亮相应的LED
I/O口初始化完成后，通过配置寄存器P1OUT以及P2OUT的值来对LED1、LED2的初始值进行配置
在循环中读取当前显示数字的变量值，将相应LED灯的PxOUT寄存器的值进行改变即可（点亮一个、熄灭另一个）

## Slide 32: 1.4 程序设计思路
开机动画
开机动画制作方法：
自行下载图片取模工具（可以将黑白图片转换成0-1数字集）
将“电子科技大学”校徽转换成灰度图片后自行设置阈值将其转换为黑白图片。
将转换后的黑白图片输入第一步中下载的取模工具中。
将取模工具生成的0-1矩阵点集通过画点函数显示在OLED上
扩展显示范围
值得注意的是，课程提供的oled接口函数LCD_ShowNum是不支持负数显示的，因此，在完成此要求时，当待显示数字的值为负数时，需要额外在数字前添加显示一个“-”以保证正确显示，而不能直接将数字值作为函数的输入。